ОЛИМПИАДА по ФИЗИКЕ

Физический факультет ГГУ им. Ф. Скорины /2011 год/

Задача 1. Вектор скорости  тела, которое соскальзывает с клина, изображен на рисунке 1. Найдите скорость клина. Трение отсутствует. Углы  и  известны.

Решение.

Из рисунка 1, приведенного в условии задачи, очевидно, что скорость тела относительно плоскости. Искомая скорость клина  относительно плоскости должна быть направлена вдоль плоскости (рисунок 1.1). Тогда скорость  тела относительно клина равна

(1)

Спроектировав (1) на вертикальное (Y) и горизонтальное (Х) направления, получаем

,                            (2)

.                       (3)

Из уравнения (3) с учетом (2) находим

.

Задача 2. На рисунке 2 приведены графики скоростей двух тел, движущихся вдоль одной прямой из одного и того же начального положения. Известны моменты времени  и . Определите, по истечению какого времени , после начала движения первого тела, одно тело догонит другое.

Решение.

Анализируя данные графики можно сделать следующие выводы:

‒ оба тела двигаются равноускоренно;

‒ ускорение тела 2  больше ускорения тела 1 ;

‒ тело 2 начало свое движение спустя время  после начала движения тела 1;

‒ начальные скорости обоих тел равны нулю;

‒ в момент времени  скорости тел оказались равными;

‒ встреча тел произойдет в момент времени .

На основании сделанных выводов для мгновенных скоростей и координат тел можем записать

;      ;                                         (1)

;        .                                    (2)

Тогда условие равенства скоростей тел в момент времени  и условие равенства их координат в момент времени  приводят к системе уравнений

;

,

из которой следует, что

.

Последний из сделанных выводов заставляет выбрать из двух найденных значений  большее, то есть сохранить перед радикалом знак «+».

Задача 4. На гладком горизонтальном столе лежит доска массой М, а на ней цилиндр массой  и радиусом  (рисунок 4). Коэффициент трения между доской и цилиндром равен . Какую наибольшую силу  можно приложить к доске в горизонтальном направлении, чтобы цилиндр катился по доске без проскальзывания.

Трением между столом и доской пренебречь.

Решение.

Данную задачу удобно решать в системе отсчета связанной с доской. Такая система отсчета является неинерциальной и в ней на цилиндр, наряду с силами тяжести , реакции опоры (доски) , трения , будет действовать сила инерции , где ускорение доски (рисунок 4.1).

Уравнения движения цилиндра в этой системе отсчета имеют вид

,                                             (1)

,                                      (2)

где момент инерции цилиндра, его угловое ускорение.

В проекции на ось ОХ уравнение (1) принимает вид  или, учитывая, что ,

.                                                 (3)

Уравнение (2), записанное относительно собственной оси вращения цилиндра, дает

.                                                    (4)

Отсюда, учитывая, что  и условие отсутствия проскальзывания , следует, что ускорение цилиндра относительно доски

.                                                      (5)

Ускорение доски  найдем из уравнения ее движения вдоль оси ОХ

.                                                   (6)

Подставив (5) и (6) в (3) и решив полученное уравнение, для искомой силы  получаем

.

Задача 5. КПД цикла I, состоящего из участка 1-2, адиабаты 2-3 и изотермы 3-1 (рисунок 5), равен . КПД цикла II, состоящего из изотермы 1-3, изобары 3-4 и адиабаты 4-1, равен . Чему равен КПД тепловой машины, работающей по циклу 1-2-3-4-1? Все циклы обходятся по часовой стрелке. Рабочим веществом является идеальный газ.

Решение.

В цикле I (1231) тепло подводится в процессе 12 и отводится в процессе 31. Следовательно, КПД цикла I

.                                                              (1)

В цикле II (1341) тепло подводится в процессе 13 и отводится в процессе 34. Следовательно, КПД цикла II

.                                                             (2)

В совмещенном цикле 1-2-3-4-1 тепло подводится в процессе 12 и отводится в процессе 34. Следовательно его КПД

.                                                             (3)

Так как

,

то из (3) сразу получаем .

Задача 6. Источник постоянного тока замкнут на реостат. При силах токов  и  мощность, выделяемая на реостате, одинакова. Определите силу тока короткого замыкания.

Решение.

При силе тока в цепи , согласно закону Ома

,                                                     (1)

где ЭДС источника, его внутреннее сопротивление, сопротивление реостата в первом случае.

Учитывая, что ток короткого замыкания , перепишем (1) в виде

.                                                   (2)

Аналогично, при силе тока

.                                                  (3)

Разделив выражение (2) на (3) и учитывая равенство выделяемых мощностей

,

Находим, что  или .

Задача 7. Колесо с двумя спицами, длина каждой из которых равна  (рисунок 6), вращается в однородном магнитном поле с частотой . Индукция магнитного поля направлена перпендикулярно к плоскости диска и равна . Две щетки, одна на оси колеса, другая на его ободе, соединяют колесо с внешней цепью, в которую включено сопротивление  и амперметр, сопротивлением которого можно пренебречь. Что показывает амперметр?

Сопротивлением материала колеса можно пренебречь. Сопротивление одной спицы .

Решение.

Схема эквивалентная данному устройству, приведенная на рисунке 6.1, содержит два одинаковых источника ЭДС соединенных параллельно. Учитывая, что при таком соединении n источников их общая ЭДС равна ЭДС одного источника, а внутреннее сопротивление равно , для силы тока в цепи можем записать

.                                     (1)

ЭДС  источника является ЭДС индукции  и равна

,                                               (2)

где площадь заметаемая спицей за время . Учитывая, что за один оборот спица заметает площадь равную площади круга, находим, что

.                                                          (3)

Подставив (2) с учетом (3) в (1), для показаний амперметра получаем

или

Задача 8. Измеряя длину волны света методом колец Ньютона, экспериментатор заметил, что между линзой и пластинкой попала небольшая частичка (рисунок 7). Предложите способ, позволяющий экспериментатору определить длину волны  и толщину h частички.

Решение.

Толщина воздушного слоя l между линзой и пластинкой, при радиусе наблюдаемого кольца равном r, складывается из толщины участка линзы  и толщины частицы:

.

Светлое кольцо, номер которого k, наблюдается при

.

Из двух записанных соотношений следует, что

.             (1)

Если откладывать по оси абсцисс номера последовательных колец k, а по оси ординат ‒ квадраты радиусов соответствующих колец, то получим прямую (Рисунок 7.1), угловой коэффициент которой равен . Зная радиус линзы R, отсюда можно определить . Толщина частички h может быть определена по длине отрезка отсекаемого на оси ординат аппроксимированной прямой.

Заметим, что при таком способе безразлично измерять темные или светлые кольца и несущественно точное знание номера кольца. Поэтому на рисунке 7.1 какому-то произвольному кольцу присвоен номер k, а соседним ‒ номера  и .

# Text boxes

Рисунок 1.1

Рисунок 1

Y

X

Рисунок 2

О

1

2

R

М

Рисунок 4

r

R

А

Рисунок 6

O

А

R

A

Рисунок 5

O

II

I

P

V

4

3

2

1

r

Рисунок 6.1

Рисунок 7

Рисунок 7.1

x

y

Рисунок 4.1